## Slide 1
FPGA开发环境
报告人：刘磊
2023年 6 月

## Slide 2: 开发环境
  开发调试环境
    硬件 – 笔记本或台式机
    操作系统 – Win7/Win10/Win11
    开发语言 – verilog，python
    开发套件
      编译、综合工具 - Xilinx Vitis 2020.2, Xilinx Vivado 2020.2
      开发测试工具 – VSCode
      代码管理工具 - TortoiseSVN
      仿真工具 –cocotb， iverilog， gtkwave
  项目工程 – smartnic
    任务管理 - https://192.168.9.161/
    代码管理 - svn://192.168.9.16/smartnic
    Corundum版本 – git clone https://github.com/corundum/corundum.git; git reset --hard 8f88700

## Slide 3: 代码框架
  smartnic/board – 硬件平台
    smartnic/board/Netfirm4.0/fpga.xdc – 约束文件
    smartnic/board/Netfirm4.0/ip/mig/ – DDR Controller IP
    smartnic/board/Netfirm4.0/ip/pcie/ – PCIe IP
    smartnic/board/Netfirm4.0/ip/mac/ – PCS/PMA IP
  smartnic/applications – 应用
    smartnic/applications/dpu_sea – SEANet协议卸载
    smartnic/applications/dpu_sea/rtl/fpga.v – 顶层文件
    smartnic/applications/dpu_sea/tb/ – 顶层测试文件
    smartnic/applications/dpu_sea/Makefile – 顶层编译文件
    smartnic/applications/dpu_sea/mk/vivado/Makefile – vivado编译文件
    smartnic/applications/dpu_sea/config/dpss200.tcl – 配置文件
    CPU接口单元（一组axis，一组axi-lite）
    flash升级独立

## Slide 4: 代码框架
  smartnic/corundum – corundum源码
    smartnic/corundum/sriov/mqnic/Netfirm40/fpga_10g_base - 网卡功能顶层文件
    smartnic/corundum/sriov/mqnic/Netfirm40/fpga_10g - IDP功能顶层文件
    smartnic/corundum/modules/mqnic_sriov – 网卡驱动源码
  smartnic/modules – 模块
    smartnic/modules/common – 共性的、粒度更小的模块
    smartnic/modules/net – 各层网络协议处理
    smartnic/modules/checksum – checksum卸载
    smartnic/modules/parser – 解析
    smartnic/modules/table – 匹配表 table_前缀
    smartnic/modules/action – 动作 action_前缀
    smartnic/modules/memory – 数据结构buffer、queue等
    smartnic/modules/hash – 非加密哈希H3/Lookup3/MurmurHash/CityHash等
    smartnic/modules/crypto – 加密算法MD5/SHA1/SHA3/SM3等
    smartnic/modules/axi – axi总线相关模块
    smartnic/modules/axis – axis总线相关模块

## Slide 5: 代码框架
  smartnic/blocks – 功能块，由若干模块组合而成
    smartnic/blocks/ip_forwarding – IP转发
    smartnic/blocks/idp – idp选地址变地址
  smartnic/applications – 应用，由若干功能块组合而成
  smartnic/agent – 代理，控制器接口程序
  smartnic/dpdk – DPDK源码
    smartnic/dpdk/dpdk-19.11 – DPDK-19.11源码
    smartnic/dpdk/dpdk-19.11/drivers/net/smartnic – DPDK驱动
  smartnic/examples – FPGA测试程序
    smartnic/examples/ddr – 外存验证程序
    smartnic/examples/pcie – PCIe验证程序
    smartnic/examples/mac – 网口验证程序
  smartnic/cocotbext – cocotb扩展
    smartnic/cocotbext/cocotbext-pcie-ext – PCIe扩展，如K7

## Slide 6: 编译运行环境
  编译环境
    处理器 – 2X Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 CPU @ 2.30GHz，96核
    内存 – 196GB
    操作系统 - ubuntu-20.04.3-desktop-amd64
    开发套件 – Xilinx Vitis 2020.2, Xilinx Vivado 2020.2
    登录方式 – ssh://192.168.101.2 账号向liul@dsp.ac.cn发信申请
  运行环境 – Netfirm4.0
    操作系统 - ubuntu-20.04.3-desktop-amd64
    开发套件 – /tools/Xilinx/Vivado/2020.2
    登录方式 – ssh://majd:seanet666!@192.168.186.12
  运行环境 – 国产FPGA
    操作系统 - CentOS 7 (5.10.75)
    开发套件 – /home/vitis/Vivado/2020.2, /home/vivado/Vivado/2019.1
    登录方式 – ssh://root:fpga123456@192.168.47.192

## Slide 7: 编程规范 - 1
  文件
    每个模块（module）一般应存在于单独的源文件中，通常源文件名与所包含模块名相同
    每个设计文件开头应包含如下注释内容：作者、模块名称及其描述、修改时间、修订人、修改纪录
  命名
    如无特别需要，目录名、文件名与模块名一律采用小写字母
    常数（`define定义）/参数（parameter定义）一律采用大写字母
    单词之间以“_”分开
    采用有意义的、能反映对象特征、作用和性质的单词命名标识符，以增强程序的可读性
    为避免标识符过于冗长，对较长单词的应当采用适当的缩写形式
  参数化设计
    为了源代码的可读性和可移植性起见，不要在程序中直接写特定数值，尽可能采用`define语句或paramater语句定义常数或参数

## Slide 8: 编程规范 - 2
  空行和空格
    适当地在代码的不同部分中插入空行，避免因程序拥挤不利阅读
    在表达式中插入空格，避免代码拥挤，包括： 赋值符号两边要有空格； 双目运算符两边要有空格； 单目运算符和操作数之间可没有空格
  对齐和缩进
    不要使用连续的空格来进行语句的对齐
    采用制表符Tab对语句对齐和缩进，Tab键采用4个字符宽度，可在编辑器中设置
    各种嵌套语句尤其是if...else语句，必须严格的逐层缩进对齐
  注释
    必须加入详细、清晰的注释行以增强代码的可读性和可移植性
  目录结构
    module/rtl/a.v
    module/tb/a/test_a.py

## Slide 9: 编程规范 - 3
  字节序
    代码中所有数都是高位在前低位在后，算术计算可以直接使用
  FIFO使用
    跨时钟域
    处理速度不匹配

## Slide 10: 其他注意事项
  SVN提交代码一定要写日志

## Slide 11
谢谢